DS2400Q

QAM измеритель (1 ГГц)

DS2400Q

QAM измеритель (1 ГГц)

Описание

DS2400Q оснащен цветным дисплеем, прост в использовании и поддерживает широкий диапазон частот до 1 ГГц. Прибор унаследовал все основные функции измерителя DS2150Q: измерение и отображение основных параметров при тестировании DVB (мощность канала, коэффициент ошибок модуляции (MER), частота появления ошибочных битов (BER), диаграммы созвездий), уровень сигнала на любой частоте, амплитуда несущих по отдельности для всего системного диапазона. DS2400Q также поддерживает функцию автоматической диагностики (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ), измерение фоновой модуляции (HUM), статистику частоты появления ошибочных битов (BER), функцию вольтметра, анализ спектра и регистрацию данных. Специальное программное обеспечение для ПК позволяет вывести на печать протокол испытаний.

Основные функции

•	Измерение мощности цифровых ТВ сигналов (QAM, QPSK, COFDM)

•	Поддержка модуляции16/32/64/128/265 QAM (Стандарт ITU-T J.83 A/B/C)

•	Анализ цифрового канала (диаграмма созвездий, коэффициент ошибок модуляции (MER), частота появления ошибочных битов (BER), и т.д.

•	Сканирование спектра канала

•	Измерение фоновой модуляции (HUM)

•	Наклон АЧХ/Перечень уровней

•	Интервальные измерения

•	Режим автоматической проверки

•	Функция вольтметра

•	Связь с ПК или принтером по последовательному интерфейсу

•	Настройка пользовательских планов

•	Интеллектуальное управление электропитанием

•	Ввод буквенно-числовых данных

•	Быстрая настройка

Основные технические характеристики

| Измерение цифровых ТВ сигналов |
| --- |
| Диапазон рабочих частот | 5-1000 М Гц |
| Частотная погрешность | +5х10"5 (+20°С ±5°С) |
| Разрешающая способность | 10 к Гц |
| Тип демодуляции | 64/256QAM (16/32/128 |
|  | QAM опция) |
| Отвечает требованиям стандарта | DVB-C/ITU-T J.83- |
|  | Приложение A/B/C |
| Диапазон измерения мощности сигнала | 30-110 дБмкВ |
| Разрешающая способность по уровню | 0,1 дБ |
| Погрешность | ±2 дБ |
| Ширина полосы пропускания | Настраивается пользователем |
| Символьная скорость | 1-7 М сим/с |
| Коэффициент ошибок модуляции | 22-39 дБ (64QAM) |
| (MER) |  |
| Погрешность | ±2 д Б |
| Полное входное сопротивление | 75 Ом |
| Частота появления ошибочных битов | От 1E-3 до 1E-9 |
| (BER) |  |
|  | 16/32/64/128/265 QAM |
| Тип модуляции | (Стандарт ITU-T J.83, ПРИЛОЖЕНИЕ A/B/C) |
| Диаграммы созвездий | V |
| Цифровая статистика | V |
| Измерение аналоговых ТВ сигналов |
| Диапазон измерения уровня сигнала | 30-120 дБмкВ |
| Погрешность | ±1,5 дБ |
| Разрешающая способность | 0,1 д Б |
| Полное входное сопротивление | 75 Ом |
| Сканирование каналов | макс. 150 каналов |
| Ширина полосы пропускания | 2,5 МГц, 6,25 МГц, |
|  | 12,5 МГц, 25 МГц, 62,5 МГц |
| Параметры электропитания |
| Другие характеристики |
|  | Литиевый аккумулятор |
| Источник питания | (перезаряжаемый) 11,1 В / 1600 мАч |
| Зарядное устройство | 100 В-240 В переменного |
|  | тока, 50/60 Гц |
| Продолжительность непрерывной работы | Не менее 5 часов (при полностью заряженном |
|  | аккумуляторе) |
| Время зарядки аккумулятора | Менее 3 часов |