# Открытое  акционерное  общество «АлМет»

432072  г. Ульяновск, а/я  3451, тел. 52-48-06, 20-78-92, факс 20-06-19

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников как в Ku-диапазоне (10.95-12.75ГГц), так и в C-диапазоне (3.6-4.2ГГц) в зависимости от применяемого облучателя. Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.

Рис. 1

Комплект поставки.

| 1. | Рефлектор | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подзеркальник | 1 | шт. |
| 3. | Растяжки | 3 | шт. |
| 4. | Держатель облучателя Ø 60 | 1 | шт. |
| 5. | Опорно-поворотное устройство | 1 | шт. |
| 6. | Стойка | 1 | шт. |
| 7. | Тяга угломестная | 1 | шт. |
| 8. | Кронштейн верхний | 1 | шт. |
| 9. | Кронштейн нижний (левый + правый) | 1+1 | шт. |
| 10. | Рычаг тонкой настройки | 1 | шт. |
| 11. | Комплект нормалей (см. спецификацию) | 1 | к-т |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр рефлектора (рабочая область) | 2000мм |
| Материал рефлектора | Сплав Амг |
| Толщина материала | 2,0 мм |
| Покрытие рефлектора | Порошковое покрытие |
| Тип зеркальной системы | Осесимметричная |
| Фокусное расстояние | 780 мм (F/D=0.39) |
| Ku-диапазон |
| Коэффициент усиления на частоте 11.3 ГГц, не хуже | 46 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 11.3 ГГц, не более | 0,9 градуса |
| Уровень боковых лепестков | Не более –25 дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ | Не более –25 дБ |
| C-диапазон |
| Коэффициент усиления на частоте 4 ГГц, не хуже | 36,4 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 4 ГГц, не более | 2,6 градуса |
| Уровень боковых лепестков | Не более –(29-25log() дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ | Не более –(29-25log() дБ |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная |
| Диапазон установки угла места | 0(60 градусов |
| Диапазон перемещения по азимуту | 0(360 градусов |
| Масса антенны без стойки | 25,5 кг |
| Масса антенны со стойкой | 76 кг |
| Допустимые ветровые нагрузки | Без разрушений и остаточных деформаций | Скорость ветра до 25 м/с |
|  | Без разрушений, возможны остаточные пластические деформации | Скорость ветра 25(40 м/с |
|  | Возможны разрушения конструкции | Скорость ветра выше 50 м/с |
| Температура эксплуатации антенного поста | -35(С…+60(С |
| Допустимая масса конвертера с облучателем, кг | 1,150 |

Антенна СТВ-2,0-11 может быть использована как в Ku-диапазоне (10.95-12.75ГГц), так и в C-диапазоне (3.6-4.2ГГц) в зависимости от применяемого облучателя. Облучатель в комлекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.

Нижний  предел  температур  может  быть  увеличен  до  -50(С…-60(С  по  специальному  заказу.

( 2,0 азимутальная )

Комплект поставки ( спецификация ).

| № п/п | Наименование изделия | Кол. Шт. | Материал | Тип Покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рефлектор | 1 | Алюминиевый сплав | Порошковая эмаль |
| 2. | Подзеркальник | 1 | Алюминиевый сплав | Порошковая эмаль |
| 3. | Растяжка | 2 | Сталь, труба Ø 16 х 1,5 | Горячее цинкование |
| 4. | Держатель облучателя Ø 60 | 1 | Сталь Л 2,0 | Гальван. Цинков. Порошковая эмаль |
| 5. | Опорно-поворотное устройство | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 6. | Стойка | 1 | Сталь, труба Ø 114 | Грунт ГФ |
| 7. | Кронштейн верхний | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 8. | Кронштейн нижний (левый , правый) | 1+1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 9. | Тяга угломестная | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 10. | Рычаг тонкой настройки | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 11. | Винт М6 х 16 | 34 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 12. | Винт М6 х 40 | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 13. | Гайка М6 | 35 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 14. | Шайба 6мм | 36 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 15. | Шайба пружинная 6мм | 35 | Сталь | Гальван. цинкование |

#### Возможно  изменение  покрытия  стойки  п.6  на  горячее  цинкование  по  согласованию.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по сборке опорно-поворотного устройства  АУМ

на рефлектор А 2000

- Отвернуть гайку М16 (поз.25) на оси стойки, смазать ось « Циатим-2001».  Вывернуть 4 болта М12 (поз.18) на опорно-поворотном устройстве (ОПУ) и надеть его на стойку. Проверить вращение опоры на  столбе, опора должна вращаться на 360° без заеданий. Закрепить опору на  столбе гайкой М16 согласно (Рис. 3).

- Завернуть 4  болта  М12 (поз. 18)на ОПУ, выдерживая  равномерный зазор между ОПУ и стойкой,  затянуть  гайками  М12.

- Ослабить  хомуты крепления рычага тонкой настройки поз.14, для чего ослабить гайки М12 (поз.24) на тяге рычага тонкой настройки. Развернуть рычаг тонкой настройки так, чтобы ухо  тяги (поз.1) вошло  в  вилку рычага  на ОПУ (см. сеч.М-М). Закрепить вилку и тягу спецболтом М12 (сеч.М-М)

- Затянуть гайки М12 (поз.24) на хомуте крепления рычага тонкой настройки. Затянуть гайки М12 (поз.24) на тяге тонкой настройки.

- Установить  тягу  угломестную согласно (Рис.3).. Закрепить спецболтом М12 (вид. П). Регулировка тяги производится за счёт вращения гайки на конце тяги (Рис.3 Вид А).

- При регулировке ОПУ ослабляются болты М12 (поз.18) на ОПУ, за счёт  регулировки гайками М12 (поз.24) на тяге тонкой настройки поз.1 производится поворот ОПУ вместе с  рефлектором до получения наилучшего изображения. Затем ОПУ крепится на стойке  в данном положении 4 болтами М12 (поз.18).

Рис. 2

Рис,3

ИНСТРУКЦИЯ

по  сборке  рефлектора  А 2000

- Закрепить кронштейны навески рефлектора на подзеркальнике, для чего :

-  разобрать кронштейны ( отвернуть болты ) и закрепить кронштейны на

подзеркальнике согласно (Рис.4, узел.3) , установив резьбовую пластину с внутренней  стороны, а кронштейны с наружной стороны подзеркальника;

- завернуть болты М8 х 20.Сильно не затягивать.;

- проверить  окончательную установку всех 3-х кронштейнов. Оси всех кронштейнов должны быть параллельны.

- Закрепить подзеркальник на рефлекторе, для чего :

- совместить отверстия в подзеркальнике с отверстиями в рефлекторе и закрепить винтами М6 х 16 (см. Рис.4, узел.3).

- Установку рефлектора на ОПУ необходимо производить втроем. Двое держат рефлектор, а третий заводит ушки ОПУ в проушины кронштейнов. Вставить  в отверстия спецболты М12. Закрепить. Совместить проушину верхнего кронштейна с тягой ОПУ и закрепить спецболтом М12(см. Рис.1).

- Установить растяжки, для чего: закрепить один конец растяжки на рефлекторе винтом  М6 х 16, а второй конец на держателе облучателя винтом М6 х 16 (см. Рис.4,узел 1 и узел 2).

- Установить облучатель на рефлектор, для чего - вставить облучатель в держатель облучателя  закрепить всё вместе винтом  М6 х 40.

Настройку  по фокусу производить перемещением  облучателя  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя облучателя. При настройке по поляризации, облучатель  плавно поворачивают вокруг  своей оси.

Указание  мер  безопасности.

- При  установке  антенны  по  углу-месту  во  избежание  ее  поломки   необходимо  придерживать  рефлектор.

- Запрещается  эксплуатировать  антенну  в  химически  активной  среде, разъедающей  металлы  и  покрытия.

- Запрещается  установка  и  регулировка  антенны  при  сильном  ветре.

- При  подъеме  рефлектора  на  крышу  соблюдайте  меры  предосторожности  и  не  допускайте  повреждения  изделия.

- Операцию  по  установке  рефлектора  выполнять  в  составе  не  менее  3  человек  во  избежание  деформации  рефлектора.

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Фирма  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.

- Заземление антенны и конвертера производят проводом сечением 3…4мм², для чего один его конец 2-3 витками намотайте  на разъем, соединяющий кабель с конвертером, далее провод с обеспечением контакта зажмите под любую гайку крепления опоры к рефлектору, далее присоедините провод к заземляющему контуру здания.

Рис.4.