(Lumax

4^ UR-270

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

РАДИОПУЛЬТ

ВИДИТ СКВОЗЬ СТЕНЫ

Назначение

Радиопульт предназначен для управления бытовыми приборами, имеющими обычный пульт дистанционного управления (ДУ) (спутниковые ресиверы, DVD-плейеры, видеомагнитофоны и т.п.).

В отличие от обычных инфракрасных пультов ДУ, действующих только в прямой видимости и на расстоянии не более 5-10 м, радиопульт позволяет управлять приборами на расстоянии более 70 метров. При этом радиопульт не нуждается в «прямой видимости», т.е. управление бытовыми приборами может вестись из соседних помещений.

Универсальный Радиопульт состоит из базы и собственно радиопульта.

База должна располагаться рядом с управляемым бытовым прибором

(приборами).

Радиопульт может управлять тремя различными приборами через одну,

две или три базы.

Несколько баз необходимы, если управляемые приборы находятся в

разных помещениях.

При работе база имитирует «родной» пульт ДУ бытового прибора.

Каждая база может управляться неограниченным количеством

радиопультов.

В минимальный комплект входит один радиопульт и одна база.

Технические характеристики

Количество эмулируемых пультов ДУ
Рабочая частота
Память настроек
Дальность действия
Диапазон рабочих температур
Питание:	база

радиопульт

более 70 (см. приложение)

433,92 МГц

энергонезависимая

не менее 70 м

0... +50° С

-220 В, <1,5 Вт

2 батарейки типа «ААА»

Л

С-

АЯ14

Установка

- Включите базу в розетку ~220 Вольт. В инфракрасном излучателе три раза мигнет светодиод.

- Удалите защитную полоску с инфракрасного излучателя.

- Приклейте излучатель на инфракрасный приемник управляемого прибора или расположите его рядом с ним, руководствуясь данным рисунком.

©

Местонахождение инфракрасного приемника можно определить следующим образом:

- по надписи IR;

- должно быть указано в инструкции прибора.

Для возможности управления «родным» пультом ДУ приклейте излучатель таким образом, чтобы он закрывал примерно половину инфракрасного приемника.

Для управления несколькими приборами одной базой инфракрасный излучатель необходимо разместить на расстоянии не более 1 м от управляемых приборов.

1200

не более 1м

- Вставьте 2 батарейки типа «ААА» в радиопульт, строго соблюдая полярность.

- Устройство готово к работе.

©

Внимание!

Устройство поставляется не запрограммированным. Перед первым использованием в радиопульте необходимо зарегистрировать базу и установить номер заменяемого пульта.

Программирование номера базы

Номер базы должен быть задан для каждого из устройств SAT, VCR, DVD, даже если используется одна база. Для задания номера базы необходимо выполнить следующие действия (см. рис.):

TV/RADIO MARK    MODE    EJECT

iSAT iVCR DVD CD

EJECT

О

EXIT

О

о

SUBT     AUDIO    MEMO       EQ

EQ

1 2 3 4

SELECT REPEAT   ZOOM    ANGLE

5 6 7 8

LOCK     RESET        -/--

9 0 +10 ©

PULT	BASE

F1     F2     F3     F4

- Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD, нажав соответствующую кнопку на пульте.

- Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F4. Индикатор выбранного устройства мигнет два раза.

- При помощи кнопок 0 ... 9 введите номер базы (обязательно три цифры). Номером базы являются последние три цифры ее серийного номера. Серийный номер указан на корпусе базы.

- Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F4. Индикатор выбранного устройства мигнет два раза.

Процедура успешно завершена.

©

- Если на любом из этапов мигнут все три индикатора выбора устройств, значит, произошла ошибка при вводе и необходимо повторить п.2-4.

- Если при программировании номера пульта будет неправильно введен номер несуществующего пульта, то при каждом нажатии на кнопки радиопульта в инфракрасном излучателе базы будет загораться на две секунды красный индикатор.

- Перечень поддерживаемых пультов ДУ приведен в приложении.

Меры предосторожности

- Перед включением убедитесь, что кабель инфракрасного излучателя не имеет видимых повреждений.

- Следите за тем, чтобы на устройство не попадала какая-либо жидкость.

- Не включайте устройство в сеть в течение 2-3 часов после внесения в помещение с холода.

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус. В случае некорректной работы или при поломке обращайтесь к дилеру или производителю.

Программирование номера заменяемого пульта

Для установки номера заменяемого пульта необходимо выполнить следующие действия:

SATr   VCR   DVD   (^)

TV/RADIO MARK    MODE    EJECT

EJECT

©

EXIT

О

о

SUBT     AUDIO    MEMO       EQ

EQ

1234

SELECT REPEAT   ZOOM    ANGLE

5 6 7 8

LOCK     RESET        -/--

9 0 +10 ©

PULT	BASE

F1c F2к   F3     F4 c

- Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD, нажав соответствующую кнопку на пульте.

- Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F1. Индикатор выбранного устройства мигнет два раза.

- При помощи кнопок 0...9 введите номер заменяемого пульта (обязательно три цифры). Номер заменяемого пульта приведен в приложении.

- Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F1. Индикатор выбранного устройства мигнет два раза.

Процедура успешно завершена.

Программирование режима повтора кнопок А, V , Vol-, Vol+

|  | 1 1 1 SAT VCR DVD <^2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | TV/RADIO MARK MODE EJECT OOOO |  |
|  | MENU EXIT |  |
|  | OL- OK VO |  |
|  | FUNC—^W |  |
|  | SUBT AUDIO MEMO EQ 1 2 3 4 SELECT REPEAT ZOOM ANGLE 5678 LOCK RESET -/-- 9 0 +10 ® |  |
|  | PULT BASE F1 F2 ^F3* F4 |  |

1.	Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD,

нажав соответствующую кнопку на пульте.

- Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F3. Индикатор выбранного устройства мигнет два раза.

- Проверте включение режима повтора кнопок, нажав одну из кнопок А, V, Vol-, Vol+ (при нажатие Vol-, Vol+ Vol-, Vol+ удерживайте кнопку FUNC).

- Для отключения режима повтора кнопок повторите пункт 2.

Индикатор выбранного устройства мигнет 1 раз.

Процедура успешно завершена.

Описание работы устройства

•	Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD, нажав соответствующую кнопку на радиопульте, при этом
мигнет индикатор.

Для управления выбранным устройством нажимайте необходимые кнопки на радиопульте (например, FUNC Vol+ или FUNC Vol- для регулировки громкости).

- При каждом нажатии кнопки на радиопульте мигает индикатор выбранного устройства, в инфракрасном излучателе базы - один или два раза мигает красный индикатор.

- Кнопки 0...9 и +10 на радиопульте имеют дополнительные функции. Дополнительные функции подписаны над кнопками фиолетовым цветом. Для использования дополнительных функций кнопок необходимо нажать FUNCTION и, не отпуская ее, выбранную кнопку.

Замена батареек

- удалите старые батарейки;

- нажмите кнопку FUNCTION и удерживайте ее в течение 5 секунд;

- вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.

©

Названия устройств SAT, VCR, DVD являются условными. Например, устройство SAT может являться видеомагнитофоном, a DVD - спутниковым ресивером.

|  |  | Название |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAT | Arion | 063, 067 |
|  | Dreambox | 031 |
|  | EchoStar | 011, 017, 021, 029 |
|  | EuroStar | 016 |
|  | Euston | 055 |
|  | Eycos | 048 |
|  | General Satellite | 003 |
|  | Golden Interstar | 002 |
|  | Homecast | 051 |
|  | Humax | 003, 009, 010, 026, 050, 058, 068 |
|  | Kaon | 025 |
|  | Lumax | 027, 061, 062, 076 |
|  | Mediastar | 065 |
|  | Metabox | 039 |
|  | Neotion / ©skybox | 001 |
|  | Nokia | 014 |
|  | Opentel | 004, 018, 075 |
|  | Openbox | 057, 078 |
|  | Philips | 032 |
|  | PowerSky | 019 |
|  | Quali-TV | 034 |
|  | RCS | 030 |
|  | Samsung | 007, 040 |
|  | Sezam | 033, 060, 069 |
|  | Sky Digital | 038, 070 |
|  | Stronq | 008,012,015,020 |
|  | Technisat | 054 |
|  | Thaera | 037 |
|  | Thomson | 077 |
|  | Topfield | 006, 028, 045 |
|  | Vantaqe | 049 |
|  | Xsat / pace | 013 |
|  | Wiz-Tech | 056 |
|  | Космос-ТВ | 000, 022, 023 |
|  | Триколор/DRE | 003 |
| DVD | BBK | 052 |
|  | Denon | 053 |
|  | Harman | 071 |
|  | LG | 043 |
|  | Marrantz | 059 |
|  | Panasonic | 046 |
|  | Pioneer | 005, 041 |
|  | Samsunq | 035, 073 |
|  | Shinco | 064 |
|  | Sony | 066, 074 |
| VCR | JVC | 042 |
|  | LG | 044 |
|  | Panasonic | 024 |
|  | Samsunq | 036 |
|  | Sony | 047 |