Открытое  акционерное  общество «АлМет»

432072  г. Ульяновск, а/я  3451, тел. 52-48-06, 20-78-92, факс 20-06-19

ПАСПОРТ

Антенна СТВ-2,4-1.1-полярная

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр рефлектора (рабочая область) | 2400х2670мм |
| Материал рефлектора | Сплав Амг |
| Толщина материала | 2,5 мм |
| Покрытие рефлектора | Порошковое покрытие |
| Тип зеркальной системы | Offset |
| Фокусное расстояние | 1380 мм (F/D=0.575) |
| Ku-диапазон |
| Коэффициент усиления на частоте 11.3 ГГц, не хуже | 47,6 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 11.3 ГГц, не более | 0,7 градуса |
| Уровень боковых лепестков | Не более –(29-25log() дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ | Не хуже –25 дБ |
| C-диапазон |
| Коэффициент усиления на частоте 4 ГГц, не хуже | 38 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 4 ГГц, не более | 2,1 градуса |
| Уровень боковых лепестков | Не более –(29-25log() дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ | Не хуже –28 дБ |
| Тип подвески | Полярная |
| Угол наклона экваториальной оси | 12(50 градусов |
| Угол параллакса | 5(9 градусов |
| Угол азимутальный | ±60 градусов |
| Масса антенны без стойки | 47,8 кг |
| Масса антенны со стойкой | 125 кг |
| Допустимые ветровые нагрузки | Без разрушений и остаточных деформаций | Скорость ветра до 25 м/с |
|  | Без разрушений, возможны остаточные пластические деформации | Скорость ветра 25(40 м/с |
|  | Возможны разрушения конструкции | Скорость ветра выше 50 м/с |
| Температура эксплуатации антенного поста | -35(С…+60(С |

Антенна СТВ-2,4-11 может быть использована как в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц), так и в       C-диапазоне (3.6-4.2ГГц) в зависимости от применяемого облучателя. Облучатель в комлекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.

Нижний  предел  температур  может  быть  увеличен  до  -50(С…-60(С  по  специальному  заказу.

Комплект поставки

| № п/п | Наименование изделия | Кол. Шт. | Материал | Тип Покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рефлектор | 1 | Алюминиевый сплав | Порошковая эмаль |
| 2. | Подзеркальник | 1 | Алюминиевый сплав | Порошковая эмаль |
| 3. | Штанга конвертородержателя | 1 | Сталь, труба 40 х 25 х 2 | Горячее цинкование |
| 4. | Труба 15х20 | 1 | Сталь, труба 15 х 20 | Горячее цинкование |
| 5. | Растяжка | 2 | Сталь, труба Ø 16 х 1,5 | Горячее цинкование |
| 6. | Держатель облучателя Ø 40 (левый, правый) | 1+1 | Сталь оцинков. Л1,5 | - |
| 7. | Держатель облучателя Ø 64 (левый, правый) | 1+1 | Сталь Л 2,0 | Гальван. Цинков. Порошковая эмаль |
| 8. | Опорно-поворотное устройство | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 9. | *Стойка | 1 | Сталь, труба Ø 114 | Грунт ГФ |
| 10. | *Тяга азимутальная | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 11. | Тяга параллакса | 1 | Сталь | Гальван. Цинков. Порошковая эмаль |
| 12. | Кронштейн верхний | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 13. | Кронштейн нижний (левый , правый) | 1+1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 13. | Рычаг тонкой настройки | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 14. | Болт М6 х 30 | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 15. | Болт М6 х 35 | 3 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 16. | Винт М6 х 20 | 49 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 17. | Винт М6 х 40 | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 18. | Гайка М6 | 54 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 19. | Шайба 6мм | 54 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 20. | Шайба пружинная 6мм | 54 | Сталь | Гальван. цинкование |

Примечание.

Азимутальная тяга п.10 и стойка п.9 в комплект не входят и поставляются дополнительно.

##### Возможно  изменение  покрытия  стойки  п.9  на  горячее  цинкование  по  согласованию.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

-При  транспортировании  контейнеры  должны  быть  закреплены  во  избежание  смещения  и  ударов  по  ним  при  транспортировке  и  защищены  от  непосредственного  воздействия  атмосферных  осадков.

-Не  допускается  перевозка  в  одном  вагоне  или  автомашине  с  антеннами  кислот, щелочей  и  тому  подобных   агрессивных  материалов.

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.

### ГАРАНТИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  в течении  6  месяцев  со  дня  продажи., при  условии  соблюдения  инструкции по  эксплуатации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Антенна СТВ 2,4 заводской номер _____________ изготовлена  в  соответствии  с  требованиями  конструкторской  документации и признана годной для эксплуатации.

Штамп  ОТК                              ОТК __________________________

(подпись)

___________________________

______________                                               (дата приемки)

Дата  отгрузки:,,________,,__________________,,200__г.

Упаковщик: __________________,,_____________________

М.П.